Załącznik nr 1 do zapytania:

ZADANIE 1: ZAKUP WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO

| NAZWA | ILOŚĆ | OPIS/MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE |
| --- | --- | --- |
| Filament | 10 szt | Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zakupionymi drukarkami, Bezpieczny, bezwonny i biodegradowalny materiał do drukarek 3D. Prosty w użyciu, topnieje w stosunkowo niskich temperaturach. • filament PLA • średnica 1,75mm • waga 1kg na szpuli. |
| Drukarka 3D wraz z akcesoriami | 1 | Parametry techniczne drukarki 3D : • Technologia - FDM • Pole robocze - 210 x 210 x 210 mm, podświetlane • Stół roboczy - wymienny • Obudowa drukarki - przezroczysta, zabudowana • Podgląd wydruku - stacjonarny, zdalny (WI-FI) • Wyświetlacz - z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4” • Łączność - WI-FI, USB, karta SD • Kamera - tak • Obsługiwane typy plików - .STL, .OBJ kompatybilny z drukarką slicer • Prędkość druku - szybka: 20-120 mm/s • Średnica dyszy - 0,4 mm • Temperatura druku - temperatura 180℃-260℃ • Wysokość warstwy - 0,1 – 0,4 mm • Obsługiwany filament - kompatybilny z drukarką: PLA (bezpieczny dla dzieci i młodzieży), ABS • Obsługiwana średnica filamentu - 1,75 mm • Wymiary drukarki - 385 x 380 x 425 mm • Waga - lekka przenośna konstrukcja 7,5 kg • Certyfikaty - CE, FCC, ROSH, REACH • Biblioteka projektów - online, 500 projektów w podziale na przedmioty szkolne zgodne z PP, zintegrowane z drukarką • Oprogramowanie - TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA, Simplify3D • Certyfikaty - CE, FCC, ROSH, REACH • Gwarancja 24 miesiące • Serwis: autoryzowany na terenie Polski, SLA do 3 tygodni Wdrożenie produktu w placówce ( montaż , kalibracja , ustawienia , szkolenia) Możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line. |
| Laptop do obsługi drukarki 3D | 1 | Laptop o parametrach minimalnych: • Ekran o przekątnej 15,6 cali • Procesor: Intel Core i5 • Pamięć RAM: 8 GB • Dysk: 256 SSD • Brak wbudowanego napędu optycznego • Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD • Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 • System operacyjny: Windows 10 Pro • Kolor: czarny Gwarancja producenta. |
| Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami | 1 | Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz zestaw przewodów" |
| Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem | 1 | Wyposażona w wyświetlacz LCD i funkcję kalibracji powietrza. Parametry minimalne: • Moc lutownicy: 65W • Zakres temperatur lutownicy: 80-480°C • Moc nakładu powietrza: 800W • Zakres temperatur powietrza: 100-500°C • Przepływ powietrza 120 l/min Gwarancja producenta. |
| Statyw z akcesoriami | 1 | Parametry minimalne: • Zastosowanie Foto, Video 3D • Pasmo: 1/4" (6.4 mm) • Dodatkowa funkcja: Leveling device • Głowica statywu: 3D: 3-Way Head • Maksymalne obciążenie: 500 g • Materiał: Aluminium • Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany) • Uchwyt: brak • Gumowe stopki • Maks. grubość profilu: 16,8 mm • Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm • Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna • Waga: 520 g Gwarancja producenta. |
| Mikroport z akcesoriami | 1 | Do użytkowania nie jest wymagana wiedza techniczna na temat technologii audio. Blink500 działa w wolnym od zakłóceń paśmie 2,4 GHz i automatycznie przeskakuje do wolnych kanałów, aby uniknąć zakłóceń statycznych i awarii dźwięku. gwarancja 2 lata |
| Oświetlenie do realizacji nagrań | 1 | Specyfikacja: • Wymiary czaszy: min. 40x40cm • Mocowanie żarówki: gwint E27 • Żarówka: min. 65W • Temperatura barwowa:5500K • Wysokość robocza: max. 230cm • Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia • Odbłyśnik: Wewnętrzny Gwarancja producenta. |
| Mikrofon kierunkowy z akcesoriami | 1 | Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia doskonałe nagrania dźwiękowe do wideo. Zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu przenoszonego mechanicznie. Dołączone kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS umożliwiają nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów. Gwarancja producenta. |
| Gimbal | 1 | Akcesoria zawarte w zestawie: • Gimbal • Statyw plastikowy • Płytka montażowa • Podpora obiektywu • Podwyższenie aparatu • Kabel zasilający USB-C (40cm) • Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB • Zapinany pasek x 2 • Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2 • Śruba 1/4" Specyfikacja techniczna: • Przetestowany udźwig: 3,0 kg • Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s • Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214° • Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz • Moc nadajnika: < 8 dBm • Temperatura pracy: -20° do 45° C • Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C) • Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C • Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C • Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy • Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu) • Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g. Gwarancja producenta. |
| Aparat fotograficzny z akcesoriami z kamerą | 1 | Parametry minimalne: • Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm) • Liczba pikseli (efektywnie): 20,1 megapiksela • Typ obiektywu: Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* • Zoom optyczny: 2,9x • Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji): ISO 125–25 600 • Procesor BIONZ X: doskonałe szczegóły i mniejsze szumy • Wbudowany wizjer elektroniczny OLED Tru-Finder • Odchylany o 180° ekran LCD do wykonywania autoportretów • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 101,6 x 58,1 x 38,3 mm • Waga: 263 g (sam aparat), 290 g (z akumulatorem i nośnikiem danych) Gwarancja producenta. |

ZADANIE 2: ZAKUP SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO –PRACOWNIA KULINARNA

| NAZWA | ILOŚĆ | OPIS/MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE |
| --- | --- | --- |
| Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym | 1 | wolnostojąca kuchnia z płytą indukcyjną i elektrycznym piekarnikiem Wymiary 50x60x85 cm Moc całkowita 10,2 Kw Grzałka górna 900 W Grzałka dolna 1100 W Grzałka pierścieniowa termo obiegu 2000W Grill elektryczny 2000 W Podłączenie pozasilania 400 V Gwarancja producenta. |
| Lodówka wysoka | 1 | Lodówka z automatyczną funkcją odszraniania, Super Chłodzenia i Super Zamrażania. Wyposażona w oświetlenie LED, półki ze szkła hartowanego, podstawkę na jajka, 3 szuflady w zamrażarce i tackę na lód. Dodatkowe funkcje: cicha praca, alarm podwyższonej temperatury i alarm niedomkniętych drzwi. wym. 54,5 x 59 x 180 cm Funkcjonalność: Klasa energetyczna: F Total NoFrost Simple InsideControl VitControl Plus FlexiShelf: 3+1 Uniwersalne drzwi: L / P Automatyczne odszranianie /chłodziarka/ Safety Glass SlimSize DoorShelf: 3 Uchwyt zintegrowany Dane techniczne: Pojemność całkowita [l]: 250 Pojemność chłodziarki netto [l]: 180 Pojemność zamrażarki netto [l]: 70 Klasa zamrażarki: 4 Klasa klimatyczna: ST Zdolność zamrażania [kg / 24 h]: 3,5 Czas przechowywania razie braku zasilania: 10h Poziom hałasu [dB]: 41 Klasa hałasu: C Roczny pobór energii [kWh]: 274 Czynnik chłodniczy: R600a Gwarancja producenta. |
| Zestaw kulinarny dla 1 ucznia – do obróbki termicznej | 4 | Zestaw wyposażenia kuchennego na stanowisko pracy ucznia do wykonywania prostych potraw poddanych obróbce termicznej np.: naleśników , pierogów , zup, dań makaronowych czy z ryżem . Skład zestawu. Zestaw garnków z patelnią , z pokrywkami– 1 szt (przystosowany do każdego rodzaju kuchni w tym do płyt indukcyjnych i piekarników , stal nierdzewna , poj. Garnków 1,9 l;3,6 l ;6,1 l ) Patelnia mała – 1szt (20 cm) Miska 18 cm - 1szt Miska 26 cm – 1szt Obieraczka -1 szt Deska do krojenia duża – 1 szt Stolnica – 1 szt ( wym. 70 x 52 cm , w kształcie trapezu z kołnierzem na krótszych bokach) Wałek – 1szt( wykonany z drewna bukowego dł. 39 cm , śr. 6 cm ) Ubijaczka- 1szt Łyżka cedzakowa – 1szt Chochla – 1 szt Łopatka kuchenna – 1 szt Nóż – 15 cm – 1 szt Szpatułka – 1 szt Tarka – 1 szt ( wym. 13x10,6 x 20 cm ) Podkładka kuchenna -1szt 9 odporna na działanie wysokiej temperatury max 100 C , wym 16 x16 cm) Dozownik z miarką – 1 szt ( 1 Litr) Kuchenka elektryczna – 1szt ( wolnostojaca, zakres regulacji mocy : 200-1800 W, zasilanie :220-240 V -50Hz – Moc 1800W, dotykowy panel funkcyjny z wyświetlaczemLCD/LED, blokada przycisków , timer 0-180 min. |
| Blacha do pieczenia | 2 | wym. 24,5x36x6 |
| Tortownica | 2 | Śr. 26 cm |
| Forma na muffiny | 2 | na 12 papilotek |
| Maszyna do szycia | 1 | Łatwa maszyna do szycia z 15 programami ściegowymi, m.in. ścieg prosty, zygzak, kryty, owerlokowy, ozdobne i dziurka. Maszyna wyposażona jest w funkcję półautomatycznego obszywania dziurek oraz płynną regulację szerokości zygzaka – do 5 mm i płynną regulację długości ściegów – do 4 mm oraz 5 stopek: do ściegu krytego z regulowanym prowadnikiem, do wszywania zamków, uniwersalną, uniwersalną z zabezpieczeniem palców i do obszywania dziurek. Prędkość maksymalna to 830 wkłuć na minutę. Pole pracy oświetlone światłem LEDowym. Funkcje: • Możliwość szycia podwójną igłą • Możliwość szycia wstecz • Wbudowany nożyk do obcinania nici na obudowie maszyny • Wbudowany nawlekacz igły • Regulacja naprężenia nici górnej • Wbudowany szpulownik • Chwytacz rotacyjny • Wolne ramię, ułatwiające szycie nogawek i rękawów • Transport 4-stopniowy • Wyłączany transport • Zatrzaskowe mocowanie stopek Wyposażenie maszyny: • Rozpruwacz • Wkrętak płaski • Szpulki (4 szt.) • Zestaw igieł • Blokada szpulki (duża i mała) • Rozrusznik narożny z przewodem • Instrukcja w języku polskim Gwarancja producenta. |
| Igły do maszyny do szycia | 1komplet | Igły pasujące do oferowanej maszyny do szycia |
| Zestaw nici , 24 kolory | 1 | Zestaw specjalistycznych nici w 24 odcieniach. Charakteryzują się bardzo dobra szwalnością i trwałością podczas użytkowania. Wybarwienia są odporne na światło, pranie oraz czynniki chemiczne. Umieszczone na tekturowo-piankowym stojaku. Produkt spełnia wymagania europejskiej normy EN 12590:1999. • dł. nici 200 m. • szer. szpulki 6 cm • śr. szpulki 2 cm • wym. pudełka 12,5 x 12,5 x 21 cm |
| Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do szycia nićmi | 1 | Format A4 |

ZADANIE 3 : ZAKUP  NARZĘDZI DO OBRÓBKI DREWNA I METALU

| NAZWA | ILOŚĆ | OPIS/MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE |
| --- | --- | --- |
| Szafa z 6 zestawami narzędzi dla ucznia | 1 | Regał głęboki - biały 1 szt. Regały wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm.,wym. 82 x 48 x 117.4 Nadstawka głęboka - biała, 1 szt. Nadstawka wykonana z białej płyty laminowanej o gr 18 mm.,wym. 82 x 48 x 70,4 cm Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt.Drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek. 2 szt. wym. 40,5 x 105,3 cm Drzwi średnie 90 st. Z zamkiem 2 szt. – szare, 1 szt. Drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek. 2 szt. , wym. 40,5 x 70,1 cm Zestaw składa się z dwóch podstawowych zestawów narzędziowych i dodatkowych narzędzi. 1. Narzędzia do drewna w skrzynce: Skrzynka narzędziowa BASIC 16” Kątownik stolarski Młotek drewniany Młotek gumowy Młotek ślusarski • Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco • Wkłady klejowe do pistoletu •Taśma miernicza • Zestaw wkrętaków (śrubokrętów) • Kątomierz • Zestaw tarników do drewna (zdzieraki) • Taker • Zszywki (do takera) • Zestaw wierteł do drewna • Zestaw dłut • Strug do drewna • Nóż do cięcia (ostrze chowane) • Obcęgi • Szczypce uniwersalne (kombinerki) • Ołówek stolarski • Bity do wkrętarki akumulatorowej 2. Narzędzia do metalu w skrzynce: • Skrzynka narzędziowa BASIC 16” • Zestaw wierteł do metalu • Miernik uniwersalny (multimetr) • Rurki termokurczliwe • Zestaw pilników ślusarskich (zdzieraki) • Punktaki do metalu • Szczotka druciana • Piła ramowa do metalu • Suwimiarka • Rysik traserski prosty • Cyrkiel ślusarski traserski na ołówek • Szczypce precyzyjne wydłużone • Lupa • Szczypce boczne • Pęseta Narzędzia dodatkowe: 1. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka (z zapasową baterią) Technologia akumulatorów: Li-Ion. Uchwyt wiertarski: 1.5-10 mm. Zestaw zawiera ładowarkę i dwa akumulatory. Parametry techniczne: • Napięcie akumulatora: 20V • Napięcie ładowania: 21 V • Max. średnica wiercenia w drewnie: 30 mm • Max. średnica wiercenia w metalu: 10 mm • Liczba zakresów momentu obrotowego: 20 (oraz opcja wiercenia) • Max. ilość obrotów na minutę: 1500 • Ilość biegów: 2 szt. • Czas ładowani akumulatora: 1h 2. Przymiar stalowy(Ze stali nierdzewnej. Z grawerowaną skalą. • dł. 5-50 cm) 3. Imadło ślusarskie z kowadłem (korpus imadła jest wykonany z żeliwa, a szczęki ze stali. Stalowe elementy konstrukcyjne abezpieczone są chromem. Imadło ma regulowaną obrotowa podstawę. Dane techniczne: • Maksymalny rozstaw szczęk: 85 mm • Szerokość szczęk: 100 mm • Masa około 13 kg • Siła ścisku około 1400 kg Gwarancja producenta. |
| Lutownica | 10 | Służy do łączenia metalowych części za pomocą niskotopliwego spoiwa. Parametry minimalne: • Moc: 100W • Napięcie zasilania: 230V~50Hz • Zakres pracy temperatur: 400°C • Długość grota: 50 mm Gwarancja producenta. |
| Szlifierka stołowa | 1 | Dane techniczne: • Średnica tarczy szlifierskiej: min. 150 mm • Moc silnika min. 350W • Napięcie zasilania: 230V Gwarancja producenta. |
| Stół warsztatowy nauczyciela z nadstawką i szafką | 1 | Stół warsztatowy ze stalowym stelażem i blatem wykonanym ze sklejki lakierowanej 24 mm. Stół ma regulowaną wysokość w zakresie 35 cm i jest wyposażony w gniazdo (230 V) zamontowane na prawej nodze z przodu. Sprzedawany w zestawie z nadstawką na narzędzia składającą się z 2 tablic perforowanych montowanych na perforowanych listwach. Zestaw zawiera szafkę z szufladą. Stabilność konstrukcji zapewniają regulatory umożliwiające poziomowanie stołu. • wym. 150 x 75 cm • wys. Regulowana 70 – 150 cm • nośność 300 kg • wym. Tablicy 145,5 x 25,5 cm • • dł. Listwy 51 cm • wys. Szuflady 9 cm • wym. Drzwiczek 39,7 x 41 cm |
| Listwa do zawieszania pojemników warsztatowych | 2 | Rozmiarem dostosowana do zawieszenia 9 pojemników , sprzedawane osobno) na tablicach perforowanych przy stołach warsztatowych , sprzedawane osobno). |
| Pojemnik warsztatowy czerwony | 9 | Pojemnik na drobne narzędzia warsztatowe, np. śrubki, gwoździe, wkręty lub nakrętki. Montowany na listwie na tablicach perforowanych przy stołach warsztatowych Wykonany z tworzywa sztucznego. • wym. całkowite 16 x 10 x 7,4 cm • gł. podstawy 12 cm • nośność 2,6 kg • poj. 0,5 l |
| Pojemnik warsztatowy żółty | 9 | Pojemnik na drobne narzędzia warsztatowe, np. śrubki, gwoździe, wkręty lub nakrętki. Montowany na listwie na tablicach perforowanych przy stołach warsztatowych Wykonany z tworzywa sztucznego. • wym. Całkowite 16 x 10 x 7,4 cm • gł. Podstawy 12 cm • nośność 2,6 kg • poj. 0,5 l |
| Stół warsztatowy /montażowy/stolarski ucznia | 5 | Stół z regulowaną wysokością. Wykonany ze sklejki. • wym. 100 x 60 cm • er. Wys. 71 i 76 cm • gr. Blatu 2,4 cm |
| Wiertarka stołowa kolumnowa | 1 | Wiertarka stołowa z cyfrowym wyświetlaczem do precyzyjnego ustawiania prędkości. Wiertło mocowane w zaledwie kilku krokach. Obrabiany przedmiot można zamocować w kilka sekund za pomocą zacisku szybkozamykającego. Zintegrowany laser zapewnia precyzyjne wiercenie w stali i drewnie. • Dokładne ustawienie prędkości od 500 do 2600 min-1 za pomocą wyświetlacza cyfrowego • Szybkie mocowanie wiertła w precyzyjnym uchwycie wiertarskim • Zintegrowany laser do precyzyjnego wiercenia • Zacisk szybkomocujący do mocowania przedmiotów obrabianych • Mocny silnik 710 W (moc wejściowa P1: 900 W) • Odległość między uchwytem a stołem 260 mm • Zakres mocowania uchwytu od 1,5 do 13 mm dla maksymalnych otworów w stali z 13 mm i 40 mm w drewnie • Stabilna płyta podstawy 320 x 305 mm Gwarancja producenta. |
| Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki stołowej | 1 | Format A4 |
| Instrukcja BHP przy szlifierkach | 1 | Format A4 |
| Instrukcja BHP przy obsłudze lutownicy | 1 | Format A4 |
| Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznych narzędzi warsztatowych | 1 | Format A4 |

ZADANIE 4: ZAKUP  - ROBOTYKA

| NAZWA | ILOŚĆ | OPIS/MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE |
| --- | --- | --- |
| Zestaw edukacyjny Starter Kit | 1 | • Zestaw uruchomieniowy: Arduino • Napięcie zasilania: 5V DC • Komponenty: ATMEGA328 • Właściwości zestawów uruchomieniowych i programatorów: linie I/O mikrokontrolera wyprowadzone na złącza szpilkowe • Rodzaj architektury: AVR • Interfejs - GPIO - I2C - PWM - SPI UART • Rodzaj złącza - gniazdo kołkowe - ICSP - USB B -zasilające • Zawartość zestawu - A000066 dokumentacja - zestaw elementów aktywnych i biernych Gwarancja producenta. |
| Zestaw Student Kit | 1 | Zestaw składa się z A000066, baterii 9V 6F22, miernika, przewodu USB, zestawu elementów aktywnych i biernych, komponentów ATMEGA328 oraz dokumentacji. Wyposażony jest w 4 rodzaje złączy: gniazdo kołkowe, ICSP, USB B i zasilające. Interfejs: GPIO, I2C, PWM, SPI, UART. Właściwości zestawów uruchomieniowych i programatorów to linie I/O mikrokontrolera wyprowadzone na złącza szpilkowe. Napięcie zasilania 5V DC. Posiada system automatycznej regulacji napięcia wyjściowego (AVR). Gwarancja producenta. |
| Zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami RFID Starter Kit | 1 | Zestawy edukacyjny dla początkujących programistów łączący naukę poprzez zabawę. Zawierają bogaty zestaw akcesoriów zgodnych z wytycznymi projektu Laboratoria Przyszłości, m. in.: płytki stykowe prototypowe, zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie, zestaw przewodów żeńsko-męskich, wyświetlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyświetlacz LED, pilot zdalnego sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu cieczy – analogowy, erwar, przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, diody LED w różnych kolorach, potencjometry, moduł czujnika wilgotności, rejestr przesuwny, diody LED RGB, czytnik RFID, karta RFID, brelok RFID, klawiatura matrycowa, moduł zegara czasu rzeczywistego, moduł z przekaźnikiem, fotorezystor, silniki z odpowiednimi sterownikami, czujnik dźwięku, mikrofon, erwa, czujnik drgań wibracji, baterie, klipsy na baterie, zestaw rezystorów, konwertery analogowo-cyfrowe, głośnik, wzmacniacze, włącznik, kondensatory. Gwarancja producenta. |
| Dron | 2 | Skład zestawu: dron, zapasowe śmigła, ochrona na śmigła, kabel ładujący, bateria, 4 maty misji, 5 scenariuszy lekcji Specyfikacja techniczna: Waga: 87 g Wymiary: 98 x 92,5 x 41 mm, śmigła: 3 cale Wbudowane funkcje: Wykrywacz zasięgu, Barometer, LED, System wizji, 2.4 GHz 802.11n Wi-Fi, 720p Live View Port: Micro USB Charging Port Wydajność lotu (maksymalny dystans): 100 m Maksymalna prędkość: 8 m/s Maksymalny czas lotu: 13 min Maksymalna wysokość lotu: 30 m Wymienna bateria: 1.1Ah/3.8V Kamera (zdjęcia): 5 MP (2592x1936) FOV: 82.6° Wideo: HD720P30 Format: JPG(Photo); MP4(Video) EIS Gwarancja producenta. |
| Zestaw do nauki latania dronem | 1 | Zestaw do nauki latania dronem. Najważniejsze cechy: Wysoka jakość wykonania System stojaków wykonany z metalu Wodoodporny materiał nylonowy Lekki i przenośny Łatwy do wdrożenia i szybki w konfiguracji Zestaw zawiera: -lądowisko dla dronów (śr. 77 cm, waga: 0,2 kg), 2 szt. -flaga (wys. 205 cm, waga: 1,6 kg), 1 szt. -brama łukowa (śr. 115 cm, wys. 107 cm, waga: 2,7 kg), 1 szt. - pierścień (śr. 60 cm, max. Wys. 240 cm, waga: 1,6 kg), 1 szt. -tunel (śr. 61 cm, gł. 100 cm, max. Wys. 208 cm, waga: 2,3 kg), 1 szt. - torba transportowa, 1 szt. |
| Photon: Laboratorium Przyszłości – zestaw STANDARD | 1 | Zawartość zestawu: Robot Photon wraz z ładowarką oraz przewodami, 3 szt. Komplet 5 podręczników do nauki podstaw programowania oraz nauki podstaw Sztucznej Inteligencji, 1 kpl. Dostęp do internetowej bazy scenariuszy zajęć (interdyscyplinarnych, do nauki kodowania oraz zajęć z mikrokontrolerami) Photon Magic Dongle, 3 szt. Zestaw 3 mat (smart city, storytelling, kratownica), 1 kpl. Zestaw akcesoriów do nauki sztucznej inteligencji, 1 kpl. Zestaw uchwytów do tabletów, 3 szt. Zestaw Fiszek z symbolami z aplikacji (do nauki kodowania), 1 kpl. Gwarancja producenta. |
| ClassVR - wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 8 sztuk ClassVR Premium | 1 | 1.Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1 2.Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego 3.Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV 4.Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh 5.Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem 6.Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu 7.5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440 8.3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej 9.Zintegrowane podwójne głośniki Do czterech godzin pracy na jednej baterii produkt wymaga baterii w zestawie) 10.Wdrożenie produktu w placówce ( montaż , kalibracja , ustawienia , szkolenia) 11.Możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line Gwarancja producenta. |
| ClassVR - licencja - 3-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji | 1 | Licencja umożliwiająca korzystanie z wirtualnego laboratorium przedmiotowego |

ZADANIE 5: ZAKUP   SRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

| NAZWA | ILOŚĆ | OPIS/MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE |
| --- | --- | --- |
| Gogle przeciwodpryskowe | 20 | Z przezroczystej szyby odpornej na zarysowania. Wycięte otwory zapobiegają parowaniu gogli. Stosowane przy zagrożeniu odpryskami, przy wierceniu, szlifowaniu, itp. Posiadają certyfikat CE oraz spełniają normę EN 166. |
| Apteczka „VERA4” w szafce metalowej | 1 | Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm Wyposażenie apteczki: Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Plaster 10 x 6 cm 1 szt. Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Agrafka 1 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. |